## Slide 1: Лекция 7: «Генераторы электрических сигналов»
Выполнил студент
ИПАИТ
Группа 71-ПГ
Шорин В.Д.

## Slide 2
Назначение, классификация, основные характеристики и параметры генераторов
Генератор сигналов — это устройство, позволяющее получать сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра).

## Slide 3
Генераторы электрических колебаний различают:
По форме выходного сигнала:
    Синусоидальных, гармонических колебаний (сигналов) (генератор Мейснера, генератор Хартли (индуктивная трёхточка), генератор Колпитца (ёмкостная трёхточка) и др.
    Прямоугольных импульсов — мультивибраторы, тактовые генераторы
    Функциональный генератор — прямоугольных, треугольных и синусоидальных импульсов
    Генератор линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН)
    Генератор шума
Рисунок 1 — Схема генератора Мейснера

## Slide 4
Существуют также генераторы более сложных сигналов, таких, как телевизионная испытательная таблица:
По частотному диапазону:
  Низкочастотные
  Высокочастотные
По принципу работы:
  Стабилизированные кварцевым резонатором — Генератор Пирса
  Блокинг-генераторы
  LC-генераторы
  RC-генераторы
  Генераторы на туннельных диодах
По назначению:
  Генератор тактовых импульсов
Рисунок 2 — Простой генератор Пирса

## Slide 5
Большинство генераторов являются преобразователями постоянного тока в переменный ток. Маломощные генераторы строят на однотактных усилительных каскадах. Более мощные однофазные генераторы строят на двухтактных (полумостовых) усилительных каскадах, которые имеют больший КПД и позволяют на транзисторах той же мощности построить генератор с приблизительно вдвое большей мощностью. Однофазные генераторы ещё большей мощности строят по четырёхтактной (полномостовой) схеме, которая позволяет приблизительно ещё вдвое увеличить мощность генератора. Ещё большую мощность имеют двухфазные и трёхфазные двухтактные (полумостовые) и четырёхтактные (полномостовые) генераторы.
Рисунок 3 — Блок схема генератора

## Slide 6
Генераторы гармонических колебаний
Генератор гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью. Термин положительная обратная связь означает, что фазовый сдвиг в петле обратной связи близок к 2π , т. е. цепь обратной связи не инвертирует сигнал.
Необходимыми условиями для возникновения гармонических незатухающих колебаний с малыми искажениями синусоиды являются:
петлевой сдвиг фазы равен 360°,
обратная связь резонансная или квазирезонансная, как, например, в генераторе с мостом Вина, или сам усилитель является частотно-избирательным (резонансным).
петлевое усиление точно равно 1,
рабочая точка усилительного каскада находится на его линейном или приблизительно линейном участке.

## Slide 7
Рисунок 4 — LC-генератор с перекрёстными связями. В этом генераторе синусоидальность выходного сигнала обеспечивается колебательным контуром в стоках транзисторов
Пояснения необходимости 2-го и 3-го условий.
Если петлевое усиление ниже 1 - то колебания затухают. Если петлевое усиление больше 1 - то колебания нарастают до физического ограничения, так, амплитуда выходного напряжения усилителя не может быть больше напряжения питания, при таком ограничении форма синусоидального напряжения искажается.
Примером структур с положительной обратной связью может служить мультивибратор, или иные релаксационные генераторы, но в таких схемах применены частотно-неизбирательные обратные связи и усилители, поэтому генерируемые ими колебания далеки от синусоидальных.

## Slide 8
Параметры генераторов
Объем памяти (длина записи)
Частота дискретизации (тактовая частота)
Полоса пропускания
Вертикальное разрешение (по амплитуде)
Горизонтальное разрешение (по времени)
Сдвиг области
Число выходных каналов
Цифровые выходы
Фильтрация
Планирование последовательностей

## Slide 9
Основные технические характеристики генератора сигналов
(на примере низкочастотного ПрофКиП Г3-131М)
Параметры | Значения
Частота | 0.02 Гц … 2 МГц (7 диапазонов)
Изменение частоты | в каждом диапазоне возможность регулировки частоты 100:1
Выходной сигнал | синусоидальный, треугольный, меандр, прямоугольный, импульсный, пилообразный, искаженный синусоидальный, TTL
Точность установки частоты | 1 Гц ± значение младшего разряда ± погрешность задающего генератора
Стабильность частоты | ±0.1% в течении 20 минут
Выход управления частотой напряжением (VCF) | частота выходного сигнала может быть установлена подачей на вход VCF постоянного напряжения 0 В … -10 В Частотная модуляция (максимальное входное напряжение): -13 В

## Slide 10
Регулировка симметрии | 1:1 … 4:1 при частоте до 1 МГц 1:1 … 2:1 при частоте до 2 МГц влияет на все формы выходного сигнала, включая TTL (SYNC OUT) позволяет получить: из меандра - прямоугольный импульсный сигнал, из треугольного – пилообразный, из синуса – искаженный синус
Постоянное смещение | плавно регулируемое > ±10 В (без нагрузки) > ±5 В (с нагрузкой 50 Ом)
Прямоугольный сигнал | 
Характеристики прямоугольного сигнала | регулируемая амплитуда
Длительность фронта /спада | < 100 нс при максимальной амплитуде

## Slide 11
Синусоидальный сигнал | 
Отклонения от синусоиды | < 2% от 10 Гц до 100 кГц
Нестабильность амплитуды | < ±3 дБ при 2 МГц и максимальной амплитуде
Треугольный сигнал | 
Нелинейность | менее 1% при 100 кГц
Свип-генератор | 
Характеристика изменения частоты | линейная
Период | регулируемый от 2 сек (частота 0.5 Гц) до 20 мс (частота 50 Гц)
Диапазон изменения частоты | регулируемый от 10:1 до 1000:1

## Slide 12
Выходной сигнал | 
Амплитуда | 1 В … 20 В (без нагрузки) 0.5 В … 5 В (с нагрузкой 50 Ом)
Аттенюатор | фиксированный 20 дБ ±1 дБ регулируемы до 20 дБ
Импеданс | 50 Ом ±5%

## Slide 13
Рисунок 5 — Схема формирования прямоугольного сигнала

## Slide 14
Рисунок 6 — Схема формирования синусоидального сигнала

## Slide 15
Рисунок 7 — Схема формирования треугольного сигнала (DA1, DA2 – операционные усилители)

## Slide 16
Применение
Далеко не полный список устройств, в которых применяются генераторы сигналов:
Устройства связи — радиоприемники (гетеродин в супергетеродинных радиоприёмниках), телевизионные приемники, мобильные телефоны, приёмопередатчики, аппаратура передачи данных и др.
Цифровая и вычислительная техника обязательно содержит генератор тактовых импульсов.
Импульсные источники питания, инверторы, источники бесперебойного электропитания.
Измерительные приборы — осциллографы, измерительные вольтметры, амперметры и др.
Медицинское оборудование — электрокардиографы, томографы, рентгенографы, электронные тонометры, аппараты для ультразвукового исследования (УЗИ), физиотерапевтические приборы и др.
Эхолоты.
Бытовая техника — программируемые стиральные машины, СВЧ-печи, посудомоечные машины и др.

## Slide 17
Справочные данные по мультивибраторам
Мультивибратор — релаксационный генератор электрических прямоугольных колебаний с короткими фронтами.
Мультивибратор является одним из самых распространённых генераторов импульсов прямоугольной формы, используемый в электронике и радиотехнике. Обычно представляет собой двухкаскадный резистивный усилитель, охваченный глубокой положительной обратной связью.
В электронной технике используются самые различные варианты схем мультивибраторов, которые различаются между собой схемотехникой, типом используемых активных компонентов (ламповые, транзисторные, тиристорные, микроэлектронные и другие), различающиеся режимом работы (автоколебательный, ждущие, с внешней синхронизацией синхронизации), видам связи между усилительными элементами, способам регулировки длительности и частоты генерируемых импульсов и другими параметрами.

## Slide 18
Существуют три типа мультивибраторов в зависимости от режима работы:
нестабильный, автоколебательный или астабильный: устройство непрерывно генерирует колебания и самопроизвольно переходит из одного состояния в другое. При этом не обязателен внешний сигнал синхронизации, если не требуется захват частоты колебаний;
Рисунок 8 – Схема автоколебательного мультивибратора

## Slide 19
моностабильный: одно из состояний является стабильным, но другое состояние неустойчиво (переходное). Мультивибратор на некоторое время, определяемое параметрами его компонентов, переходит в неустойчивое состояние под действием запускающего импульса. Затем возвращается в устойчивое состояния до прихода очередного запускающего импульса. Такие мультивибраторы используются для формирования импульса с фиксированной длительностью, не зависящей от длительности запускающего импульса. Такой тип мультивибраторов иногда, в литературе, называют одновибраторы или ждущие мультивибраторы.
Рисунок 9 — Электрическая принципиальная схема моностабильного транзисторного мультивибратора (одновибратора).

## Slide 20
бистабильный: мультивибратор устойчив в любом из двух состояний и может быть переключён из одного состояния в другое подачей внешних импульсов. Такие устройства называют бистабильными триггерами, и такие триггеры иногда, не совсем корректно, называют «мультивибраторы»
Рисунок 10 — Основная принципиальная схема мультивибратора.

## Slide 21
Принцип действия
Рисунок 11 — Схема транзисторного мультивибратора с коллекторно-базовыми ёмкостными связями.
Схема может находиться в одном из двух нестабильных состояний и периодически переходит из одного в другое и обратно. Фаза перехода очень короткая благодаря положительной обратной связи между каскадами усиления.

## Slide 22
Состояние 1: Q1 закрыт, Q2 открыт и насыщен, C1 быстро заряжается базовым током Q2 через R1 и Q2, после чего при полностью заряженном C1 (полярность заряда указана на схеме) через R1 не течет ток, напряжение на C1 равно (ток базы Q2)* R2, а на коллекторе Q1 — питанию.
Напряжение на коллекторе Q2 невелико (падение на насыщенном транзисторе).
C2, заряженный ранее в предыдущем состоянии 2 (полярность по схеме), начинает медленно разряжаться через открытый Q2 и R3. Пока он не разрядился, напряжение на базе Q1 = (небольшое напряжение на коллекторе Q2) — (большое напряжение на C2) — то есть отрицательное напряжение, наглухо запирающее транзистор.
Состояние 2: то же в зеркальном отражении (Q1 открыт и насыщен, Q2 закрыт).

## Slide 23
Переход из состояния в состояние: в состоянии 1 C2 разряжается, отрицательное напряжение на нём уменьшается, а напряжение на базе Q1 —растет. Через довольно длительное время оно достигнет ноля. Разрядившись полностью, С2 начинает заряжаться в обратную сторону, пока напряжение на базе Q1 не достигнет примерно 0,6 В.
Это приведет к началу открытия Q1, появлению коллекторного тока через R1 и Q1 и падению напряжения на коллекторе Q1 (падение на R1). Так как C1 заряжен и быстро разрядиться не может, это приводит к падению напряжения на базе Q2 и началу закрытия Q2.
Закрытие Q2 приводит к снижению коллекторного тока и росту напряжения на коллекторе (уменьшение падения на R4). В сочетании с перезаряженным C2 это ещё более повышает напряжение на базе Q1. Эта положительная обратная связь приводит к насыщению Q1 и полному закрытию Q2.
Такое состояние (состояние 2) поддерживается в течение времени разряда C1 через открытый Q1 и R2.
Таким образом, постоянная времени одного плеча есть С1 * R2, второго — C2 * R3. Это дает длительность импульсов и пауз.

## Slide 24
Также эти пары подбираются так, чтобы падение напряжения на резисторе в условиях протекания через него тока базы было бы большим, сравнимым с питанием.
R1 и R4 подбираются на много меньшие, чем R3 и R2, чтобы зарядка конденсаторов через R1 и R4 была быстрее, чем разрядка через R3 и R2. Чем больше будет время зарядки конденсаторов, тем положе окажутся фронты импульсов. Но отношения R3/R1 и R2/R4 не должны быть больше, чем коэффициенты усиления соответствующих транзисторов, иначе транзисторы не будут открываться полностью.

## Slide 25
Частота мультивибратора
Длительность одной из двух частей периода равна
Длительность периода из двух частей равна:
где
f — частота в Гц,
R2 и R3 — величины резисторов в омах,
C1 и C2 — величины конденсаторов в фарадах,
T — длительность периода (в данном случае, сумма двух частей периода).

## Slide 26
В особом случае, когда
t1 = t2 (50 % цикл),
R2 = R3,
C1 = C2,